东莞市诚锋机械有限公司

扩建项目及第二次扩建建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年7月25日，东莞市诚锋机械有限公司根据《东莞市诚锋机械有限公司扩建项目及第二次扩建建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告（表）和审批部门审批决定等要求对扩建项目及第二次扩建建设项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东莞市诚锋机械有限公司位于东莞市厚街镇桥头村（项目厂址中心坐标为：北纬22°54'25.90"，东经113°39'59.58"），项目总投资350万元，占地面积7347m2，建筑面积11212m2。项目主要从事鞋机、高压细水雾灭火装置的加工生产，项目年生产鞋机500台，高压细水雾灭火装置30台。

（二）建设过程及环保审批情况

项目曾经于2007年填写了建设项目环境影响登记表，并通过东莞市环境保护局审批同意建设，登记表编号：厚环20060577。项目于2008年7月2日通过了东莞市环境保护局厚街分局的竣工环境保护验收，编号：厚环验【20080665】。

项目于2017年9月委托了湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了《东莞市诚锋机械有限公司（扩建）项目环境影响报告表》，并于2017年9月30日通过东莞市环境保护局审批同意建设，批复文号为：东环建【2017】10317号。

项目于2017年12月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了《东莞市诚锋机械有限公司第二次扩建项目环境影响报告表》，并于2018年01月15日通过了东莞市环境保护局厚街分局的审批同意建设，批复文号：东环建【2018】257号。在产品产量不变的前提下，增加喷粉、刮灰打磨工序。

项目第一次扩建于2017年11月开工建设，于2018年05月竣工，2018年06月进入试运行投产。项目第二次扩建于2018年03月开工建设，于2018年05月竣工，2018年06月进入试运行投产。

项目于2018年05月08日取得排污诃证，有效期为：2018年5月8日-2018年11月07日，排污许可证编号：4419722018000062。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

项目在扩建项目建设期间，申报了第二次扩建项目，现将扩建项目与第二次扩建项目进行同时验收。

（三）投资情况

项目实际总投资350万，环保投资40万，占比为11.4%。

（四）验收范围

本次验收只针对废气和废水进行自主验收，噪声、固废不在验收范围内。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与审批的环评报告及环保部门批复要求相符，无重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无工艺性废水产生外排，刮灰打磨工序水喷淋除尘装置用水循环使用，不外排，但设定期捞渣。生活污水进入市政管网至厚街镇沙塘污水处理厂处理，符合环评报告表内容及审批部门的审批决定。

- 废气

①项目点焊固定工序产生烟尘经收集后高空排放，达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准的要求。

②项目包装过程使用的木板简单的分切，产生粉尘采用布袋式除尘器收集处理后达标排放（不设排气筒），木屑粉尘排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

③项目喷粉工序生的粉尘经设袋式除尘装置收集后高空排放，废气排放浓度及排放速率均可达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

④项目将烤粉工序设置在微负压的密闭房内，产生的废气经收集后引至UV光解催化+活性炭吸附装置进行处理后高空排放，废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814－2010）第II时段排气筒排放标准的要求。

⑤项目刮灰打磨除尘过程中会产生少量的粉尘，经收集后通过水喷淋除尘装置处理后高空排放，粉尘排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级标准的要求。

⑥项目厨房系内部职工使用，产生的油烟量不大，油烟污染物浓度不高，经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）标准后于所在建筑物天面高空排放，对周围环境影响较小，可以接受。

（三）其他环境保护设施

项目设有危险废物、一般废料收集仓对生产产生的固体废物进行统一收集。

项目备有充足的灭火器，灭火器为合格的、有效的，随时可用。

项目生产区的警示牌以及安全提示牌，警示于最明显的地方。时刻提醒大家防火意识和安全意识。

项目仓库内设有灭火器材、通风系统、气体泄露感应器，如遇气体发生泄露达到—定浓度时，感应器会发生警报。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

项目无工艺性废水产生，不须配套污水处理设施。

2.废气治理设施

项目有机废气处理效率可达90%以上，达到环评报告中提出的要求。

（二）污染物排放情况

1.废水

项目无工艺性废水产生外排，刮灰打磨工序水喷淋除尘装置用水循环使用，不外排，但设定期捞渣。生活污水进入市政管网至厚街镇沙塘污水处理厂处理，符合环评报告表内容及审批部门的审批决定。

2.废气

依据验收监测报告，验收结论如下：

（一）点焊工序、喷粉工序、刮灰打磨除尘工序排放颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求。

（二）烤粉工序排放总VOCs达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第II时段排气筒排放标准限值要求。

（三）分切木条工序无组织废气排放颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

- 污染物排放总量

本次验收项目内的主要污染物总VOCs，依据验收监测数据核算，满足环境影响报告（表）及其审批部门审批决定、排污许可证规定的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目主要污染物排放总量核算满足环境影响报告表及其审批部门审批决定，排污许可证规定的总量控制指标，对环境影响较小。

六、验收结论

（一）同意建设项目废水、废气环境保护设施竣工报告的调查结论；

（二）本项目环保治理设施及相关措施已配套完善，符合国家相关环境保护标准的要求，达到项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目环保竣工验收。

七、后续要求

1、项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；

3、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

6、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员；单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

八、附：验收人员信息

东莞市诚锋机械有限公司

2018年07月25日

东莞市诚锋机械有限公司扩建项目及第二次扩建建设项目

竣工环境保护验收组名单

| 姓名 | 单位 | 电话 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |

东莞市诚锋机械有限公司

2018年7月25日